GreatSim Works格雷西姆软件工作室

Machining数控加工中心仿真软件简明使用手册

视频教程下载: http://www.greatsim.com/Support

1.软件基本操作:

机床视图右键菜单介绍:

- A. XOZ平面:改变机床视图视角

- B. YOZ平面:改变机床视图视角

- C. XOY平面:改变机床视图视角

- D. 隐藏/显示床身:

在机床视图中点右键，选择“隐藏床身”或者“显示床身”

- E. 快速定位:

让主轴移动到工件中心位置。

- F. 开关机舱门

3D机床模型操作:

- A. 鼠标左键旋转

- B. 鼠标滚轮放大或缩小

- C. 按下鼠标中键平移

提示窗口:

软件菜单介绍

- A. 加工时间

估算加工程序所需时间

- B. 文件

1.导入:导入一个加工程序，但必须在EDIT模式下打开或者新建了一个程序的情况下才能导入

2.保存工件:保存已加工工件

3.读入工件:打开保存的工件

C. 设置

- 1. 显示刀具轨迹

选中后会在自动加工中显示加工轨迹。

2. 显示床身

选中该选项将显示床身。

3. 机床声音

选中该选项将启用声音效果。

4. 模型阴影

选中该选项将启用阴影效果，但是一些比较老的显卡运行速度会下降。如果速度慢请取消该选项。

- D. 视图

视图:当面板视图被关闭后，用该菜单将面板重新打开。

双屏显示:分别在两个显示器中显示面板和机床模型。

- E. 切换面板

各系统间进行切换操作。

- F. 设置工件

选择工件类型，工件类型为:长方体和圆柱体。

设置工件的显示精度，精度有3级:

- 1. 性能:工件精度较低

- 2. 平衡:工件精度中等

- 3. 质量:工件精度较高

请根据显卡能力选择适当的精度，较高的精度资源占用高。

- G. 检查更新

检查是否有新版本，该功能需要联网。

- H. 帮助文档

2. 刀具选择

1.新建刀具:

添加刀具: 按“Add”按钮添加新的刀具 ，然后在自定义刀具对话框中输入直径和长度 :

2 . 编辑刀具:

双击“Tool Select”中列表中的条目进行刀具参数编辑 。

3 . 删除刀具:

按“Delete”按钮删除所选刀具 。

4 . 选择刀具:

鼠标移动到右边刀具栏，出现"select tool"对话框，在里面选择所需的刀具。

再点击“Tool Number”下拉菜单，选择所需的刀号。点击“OK”确认。

将刀具移动到刀具库上，单击鼠标左键，刀具装入。

将鼠标移动至刀位可以查看刀号。

3. 数控面板操作

FANUC 0iM 操作控制面板

急停按钮

电源开

电源关

循环启动

循环停止

自动模式 编辑模式 手动输入模式 步进模式

手轮模式 回参考点 手动模式

冷却开关

主轴正转，停止，反转

快速

步进模式的步进倍率调整,分别是:0.001 , 0.01 , 0.1 , 1.0

主轴倍率调节

进给倍率调节

程序保护索

A. 程序编辑

按编辑模式按钮，再按系统输入面板上的，再按“DIR”，如下图:

- 1.打开程序 : 输入程序名，如“O0001”，按向下的箭头 ，打开程序。

- 2.新建程序 : 输入程序名，如“O0001”，按“Insert”按钮。新建程序前必须把程序保护锁打开。

- 3.编辑程序 :

使用这三个按钮分别对程序进行:替换，插入，删除的操作。操作前将程序保护锁打开。

- 4.删除程序 : 输入程序名 ，按"Delete"按钮 。

- 5.导入程序 :

  - 将数控仿真软件中的数控系统切换到EDIT模式，然后打开或者新建一个程序。

  - 新建一个记事本文本文件。

  - 输入或者粘贴已有的数控程序到这个文本文件里。

  - 将文件"另存为" ，保存类型改为"所有文件"。

  - 输入文件名，如"XXXX.cnc"或者"XXXX.nc" ，点"保存"。

  - 使用数控仿真软件中的导入菜单选择这个外部程序 ， 点"打开"。

  - 程序便导入成功。

B. 自动运行

打开，新建或者从外部导入一个程序后，按，再按循环启动。

按下按钮单段运行被开启，程序在自动运行过程中将单段运行。再次按下后该功能取消。

C. 参数输入-----对刀

在右边工具栏选择光电寻边器，并装到主轴上。

用右键菜单选择XOZ平面，按慢慢接近工件直到寻边器灯亮起，如下图:

此时按系统输入面板上的，显示如下界面:

选择"坐标系"，显示如下界面:

使用箭头移动到G54，输入X50,选择测量。

Y轴类似。Z换刀具后在工件Z方向段面试切后，输入Z0，选择“测量”。详细内容观看对刀视频教程，教程下载地址:http://www.greatsim.com/Support/presettool.rar

D. MDI手动输入

按按钮，按按钮，显示如下界面：

选择MDI，输入程序，如“G54X0Y0Z0”，按开始执行手动输入的程序。

4.手轮使用

双击手轮打开手轮。打开后再次双击关闭手轮。

5.注意事项

如启动后不显示机床，请开启硬件加速功能。

GreatSim Works格雷西姆软件工作室版权所有
 http://www.greatsim.com
feedback@greatsim.com